10 класс дистант 3  (до 22 мая)

| Тема | Материал учебника | Ссылки на электронные ресурсы | Рекомендации по изучению | Контрольное задание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергия электростатического поля заряженного конденсатора | Параграф 58 | Видеоурок «Энергия электростатического поля заряженного конденсатора» https://clck.ru/NLdTN | Посмотреть видеоматериал, выполнить упражнение 41 учебника | Выполнить задание |

1. Конденсатор соединен с источником напряжения. Если пространство между обкладками заполнить диэлектриком с ε=5, то запасенная энергия конденсатора

A) уменьшится в 25 раз              B) уменьшится в 5 раз                 С)увеличится в 5 раз

D) не изменится                 E) увеличится в 25 раз

2. На конденсаторе написано С= 1 мкФ, U= 2 кВ. Энергия конденсатора

A) 6 Дж       B) 4 Дж     С) 5 Дж                  D) 2 Дж                        E) 3 Дж

3. Конденсатор отключен от источника. Если удвоить заряд на каждой из пластин конденсатора, то его энергия

A) увеличится в 4 раза               B) увеличится в 8 раз                  С) увеличится в 2 раза

D) не изменится                   E) увеличится в 16 раз

4. При сообщении конденсатору заряда 5 · 10-6 Кл энергия конденсатора оказалась равной 0,01 Дж. Определите напряжение на пластинах конденсатора.

А) 4 В.                      В)10-7 В                   С) 4 кВ.

5. Плоский воздушный конденсатор емкостью 20 пФ заряжен до разности потенциалов 100 В и отключен от источника. Какую работу надо совершить, чтобы вдвое увеличить расстояние между обкладками конденсатора?

(решение записать)